## Slide 1: Ch. 2. 지구화학 분석학의 기초
2-1. 화학 분석의 종류
  정성분석(Qualitative analysis); 시료 내 성분을 검출하는 것
  정량분석(Quantitative analysis); 시료 내 성분 검출 뿐만 아니라, 그 양까지도 정확히 측정하는 것
  습식/건식 분석(Wet/dry analysis); 용액의 사용여부에 따라 구분하여 지칭하는 분석
  기기분석(Instrumental analysis); 분석기기를 이용한 분석
  파괴/비파괴분석(Destructive/nondestructive analysis); 시료의 파괴 여부에 따라 구분
  미량분석(Trace analysis); 미량 성분을 검출 정량하는 분석
  동위원소분석(Isotopic analysis); 동위원소 조성을 분석
  구조분석(Structural analysis); 시료의 내부 구조를 밝히는 분석
  기타; 표면(surface), 전체(bulk), 순차적추출(sequential extraction), 현장(field), 실내(lab), 분광(spectroscopic), 적정(volumetric), 중량(gravimetric analyses), etc.

## Slide 2: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
2-2. 분석 용어
  2-2-1. 용액과 농도
    용매(Solvent); 녹이는 것
    용질(Solute); 녹는 것
    용액(Solution); 용매+용질의 균질체(homogenized body)
    몰농도(Molarity; M); 1L 용액에 녹아 있는 용질의 몰수
    몰랄농도(Molality; m); 1kg 용매에 녹아 있는 용질의 몰수
    노말농도(Normality; N); 1L 용액에 녹아 있는 용질의 당량 수
    포르말농도 (F); 1L 용액에 녹아있는 모든 종류의 해당 물질의 몰 수
    %; 1/100
    %o; 1/1000
    Ppm, ppb, ppt; 1/백만, 1/십억, 1/일조

## Slide 3: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-2-2. 화학분석에서 흔히 사용되는 용어들
    신호(Signal); 분석 시료 내 분석 대상 화학종의 농도에 따른 물리적 분석 반응. 분석에 있어서의 측정 대상.
    바탕값(Backgrounds); 분석 정보를 나타내지 못하는 신호의 집합.
    측정한계(Detection limit); 충분한 신뢰도를 갖고 바탕값과 구분할 수 있는 신호의 한계.
    민감도(Sensitivity;) 분석 대상의 양에 대한 신호 반응 정도. 측정한계와 밀접히 연관되어 있다.
    정밀도(Precision); 측정치의 재현성 정도.
    정확도(Accuracy); 측정치의 참 값에 대한 근접 정도
    표준시료(Standard); 분석 방법에 따른 신호의 계산에 이용되는 시료.
    기준시료(Reference material); 분석 결과의 정확도를 검증하기 위해 이용되는 시료.
    분취량(Aliquot;) 분석을 위해 사용되는 시료의 일부분.
    유효(자리)수(Significant figures); 의미를 갖는 숫자 또는 그 숫자의 수.

## Slide 4: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
Fig. 2-1. The red spectrum shows excitation with alpha particles (PIXE) and x rays (XRF). Excitation with only x rays is seen in the blue spectrum. From http://mynasa.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/mars_history.html

## Slide 5: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
2-3. 분석 자료의 통계처리
  분석 오차는 필연적이며, 통계적 방법으로 이 오차를 산정(평가)한다
  통계처리의 목적:
    참값에 대한 근접 정도 판단.
    두 분석 결과 묶음의 비교.
    측정치의 기각 판단.
    신뢰 정도에 따른 분석 평균치의 오차 범위.
    분석 결과의 적확한 보고.

## Slide 6: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-3-1. 오차
    2-3-1-1. 가측오차(원인 규명 가능) – 반드시 제거하여야 하는 오차.
      원인
        분석자
        분석기기
        분석방법
      제거 방법
        분석 반복
        같은 방법으로 다른 사람이 분석
        기준 시료 분석
        바탕 실험(Blank test)
        같은 방법으로 시료의 양을 달리해서 분석
        내부표준시료(internal standard) 첨가 분석
        실험 기록 및 계산 검토

## Slide 7: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-3-1. 오차
    2-3-1-2. 불가측오차(무작위오차) (원인 불명)
      제거 불가(항상 발생)!
      반복 분석에 대한 통계적 방법으로만 추정 가능 (최소 3회 반복)
      보통 신뢰도에 따른 신뢰한계를 이용해 보고
      특징;
        비교적 작다
        음양의 오차 확률이 같다
        오차크기의 분포가 정규분포(normal distribution or Gaussian distribution)을 따른다.

## Slide 8: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-3-1. 오차
    2-3-1-2. 불가측오차
      2-3-1-2-1. 정규 분포

## Slide 9: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-3-1. 오차
    2-3-1-2. 불가측오차
      2-3-1-2-2. 불가측오차의 표현
        범위(range): xmax - xmin
        상대범위(relative range): 범위/평균 * 100 (%)
        평균편차(average deviation from the mean):
        표준편차(standard deviation):
        상대표준편차(relative standard deviation):
        신뢰한계(confidence limit):
        참값을 알 때:
        한 번 측정-
        여러 번 측정-
        참값을 모를 때:
        한 번 측정-
        여러 번 측정-

## Slide 10: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-3-1. 오차
    2-3-1-2. 불가측오차
      2-3-1-2-2. 불가측오차의 표현
        주로 아래의 공식들을 이용해서 표현하는 것이 보통

## Slide 11: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
Confidence level (%) | Z
50.0 | 0.674
68.3 | 1.000
90.0 | 1.645
95.0 | 1.960
95.5 | 2.000
99.0 | 2.576
99.7 | 3.000
99.9 | 3.200
신뢰수준(confidence level)에 따른 Z 값

## Slide 12: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
Degree of Freedom | Confidence level |  |  |  | 
 | 80 | 90 | 95 | 99 | 99.9
1 | 3.08 | 6.31 | 12.7 | 63.7 | 637
2 | 1.89 | 2.92 | 4.30 | 9.92 | 31.6
3 | 1.64 | 2.35 | 3.18 | 5.84 | 12.9
4 | 1.53 | 2.13 | 2.78 | 4.60 | 8.60
5 | 1.48 | 2.02 | 2.57 | 4.03 | 6.86
6 | 1.44 | 1.94 | 2.45 | 3.71 | 5.96
7 | 1.42 | 1.90 | 2.36 | 3.50 | 5.40
자유도(degree of freedom)와 신뢰수준에 따른 t 값

## Slide 13: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-3-2. Q-Test
    의심 값의 기각 판단에 이용
    Q 값의 계산
    Qexp > Qcrt  기각
    그렇지 않으면 값 보존.

## Slide 14: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
Number of Measurement | Qcrt |  | 
 | 90 | 96 | 99
3 | 0.94 | 0.98 | 0.99
4 | 0.76 | 0.85 | 0.93
5 | 0.64 | 0.73 | 0.82
6 | 0.56 | 0.64 | 0.74
7 | 0.51 | 0.59 | 0.68
8 | 0.47 | 0.54 | 0.63
9 | 0.44 | 0.51 | 0.60
측정수와 신뢰수준에 따른 Q 임계값(critical values)

## Slide 15: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
  2-3-2. F-Test
    두 분석 자료 꾸러미(set)의 정밀도 비교
    F 값의 계산
    Fexp < Fcrt  주어진 신뢰 수준에서 두 꾸러미의 정밀도에 차이가 없음

## Slide 16: Ch. 2. 지구화학분석학의 기초
Degree of freedom (numerator) | Degree of freedom (denominator) |  |  |  | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33
3 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94
4 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16
5 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95
6 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28
95% 신뢰수준에서 자유도에 따른 F 임계 값

## Slide 17
2-4. 실험실 안전
  비상구(대피 경로)를 알아둘 것
  비상시 행동 요령을 숙지하고, 소화기의 위치를 파악할 것
  구급약 사용
  항상 주의(집중)
  실험실 내 음식/음료 반입 금지
  적절한 실험 복장을 갖출 것
  항상 장갑과 눈보호대(안경) 착용
  휘발성 물질은 항상 후드에서 작업
  테이블에 흘린 액체는 즉시 닦아낼 것
  지정된 폐기물 처리 지침을 따를 것
  실험 전 사용 시약의 주의 사항을 충분히 읽어둘 것
Ch. 2. 지구화학분석학의 기초

## Slide 18
2-5. 실험실에서 흔히 사용하는 기계 및 기구들
Ch. 2. 지구화학분석학의 기초

## Slide 19
Ch. 2. 지구화학분석학의 기초

## Slide 20
Ch. 2. 지구화학분석학의 기초

## Slide 21
Ch. 2. 지구화학분석학의 기초